## Slide 1: MN演習 最終プレゼン
1班 じゃんぱぁ

## Slide 2: 目次
作品の概要
実際にゲームをプレイ
制作過程の紹介
アピールポイントの紹介

## Slide 3: 作品の概要
「回路はプレイヤーから遠ざける」という当たり前をひっくり返す
リアルタイムに読み取った回路の接続状態を用いて ゲームを操作する
JumperWire Game

## Slide 4: コントローラー

## Slide 5: ガチャガチャ

## Slide 6: 実際のプレイがこちら

## Slide 7: いかがでしたか？

## Slide 8: 使用した技術
入力装置・出力装置の制御
ゲームの制作
一部の3Dオブジェクトの造形
変更履歴の管理・共同編集

## Slide 9: 作業分担
ハードウェア
市川 拓也
山村 尚也
ソフトウェア
進藤 稜真
福原 将真

## Slide 10: アピールポイント（大変だった点）
シリアルポートの 自動判別
複雑な要件を満たす 9本のパイプ
スムーズに回転する ガチャガチャ

## Slide 11: スムーズに回転する ガチャガチャ

## Slide 12: シリアルポートの自動判別

## Slide 13: シリアルポートの特定中

## Slide 14: 特定完了
スタートボタンが有効に

## Slide 15: 出力装置が接続されていないとき
スタートボタンが無効なまま

## Slide 16: ハードウェア図
出力 装置
入力 装置
COM4? COM5?
どっちが入力？
どっちが出力？
“入力はCOM3”
“出力はCOM4”
と設定するのも面倒

## Slide 17: ２つのポートを識別
出力 装置
入力 装置
通信あり➡入力
通信なし➡出力

## Slide 18: 判別手順
接続されたポートが2つであることを確認
試験的にシリアル通信を開始
「データを送信してくるかどうか」から入力・出力を判別
入力・出力ポートの情報を保存
スタートボタンを有効化

## Slide 19: 完成図
スタートボタンが有効に

## Slide 20: 複雑な要件を満たす ９本のパイプ
制作の山場

## Slide 21: パイプに求められる機能（難）
立体交差
入口を除いて、どの2本のパイプも 互いに重なり合わない
素早くボール を捌く
様々なパターンでボールが流れてきても 捌けるようにしたい

## Slide 22: 立体交差の必要性
直線的にパイプを設計
パイプが交差してボールが通れない

## Slide 23: 素早くボールを捌く必要性 １
赤と緑のカプセルが まとめて流れてきた

## Slide 24: 素早くボールを捌く必要性 ２
まずは緑のカプセルを誘導

## Slide 25: 素早くボールを捌く必要性 ３
赤色のカプセルを しっかり誘導できない

## Slide 26: 素早くボールを捌く必要性 ４
２つのパイプが重なって
赤のカプセルが通れない

## Slide 27: こまった こまった

## Slide 28: 解決策

## Slide 29: 解決策
立体交差
Blenderでモデリング
素早くボール を捌く
パイプを４分割して制御

## Slide 30: 立体交差➡Blenderでモデリング
*Blenderの制作風景

## Slide 31: 素早く捌く ➡ パイプを4分割

## Slide 32: パイプを4分割
先に生成されていたパイプの
先頭部分を削除する

## Slide 33: 完成したパイプがこちら

## Slide 34: 完成したパイプ
*Unity側の風景
実際のプレイを見せたい

## Slide 35: 今回の制作から得た学び
UnityとArduino・Blenderとの連携
基本的なゲーム制作の手順
GitHubを用いて共同作業をする方法